ИП Чепик И.Н.

Инструкция по работе с системой МПЛАН (MPlan)

Программная среда МПЛАН(MPlan)

nusferatus@inbox.ru 25.07.2019

# Инструкция по формированию межевого (технического) плана

Оглавление

Инструкция по формированию межевого (технического) плана	2

1. Общие сведения о ПО МПЛАН (MPlan).	3

1.1.	Утилиты CAD системы	3

1.1.1.	Геодезическая система координат	3

1.1.2.	Расширения системного меню	3

1.1.2.1.	Документы	3

1.1.2.2.	Усл.зн.	4

1.1.2.3.	Геодезист	4

1.1.2.4.	Утилиты	6

1.2.	Внешний модуль MPlan	6

2.	Общий порядок действий при формировании документа межевого (технического) плана.	9

2.1.	Подготовка графических объектов во внешней CAD-среде	9

2.1.1.	Общие правила и требования к графическим объектам	9

2.1.2.	Порядок формирования участков и контуров ОКС	13

2.2.	Передача даных из CAD-системы в среду MPlan	15

2.2.1.	Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ”Формирование данных для MPlan”	15

2.2.2.	Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ” Формирование данных для MPlan (Старая версия)”	20

2.2.3.	Экспорт через формат CSV	27

2.2.4.	Экспорт через встроенную функцию MPlan захвата выделенного в CAD-системе объекта………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2.3.	Выбор необходимого типа формируемого документа (Межевой план, Технический план и т.д.)	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2.4.	Заполнение семантических данных документа	37

2.4.1.	Особенности формирования межевых планов	44

2.4.2.	Особенности формирования технических планов, в т.ч. линейных объектов.	44

2.4.3.	Особенности формирования технических планов версии 06.	46

Особенности схемы 06 и реализация их в модуле Технического плана	46

### 1. Общие сведения о ПО МПЛАН (MPlan).

Программное обеспечение МПЛАН(MPlan) (далее “MPlan”) состоит из 2х модулей:

  - Утилиты CAD системы, расширяющие функционал AutoCAD (версии не старше 2000), ZWCAD версии 2014 и GstarCAD (версии 2009, 2012 и 2016).

  - Внешний модуль MPlan, позволяющий формировать документы межевого, технического планов, акт, схем расположения и т.д.

### Утилиты CAD системы

CAD система используется для камеральных работ, т.е. для отрисовки объектов, составления чертежей, планов, а также - для создания файлов-каталогов координат. Которые в свою очередь используются во внешнем модуле MPlan для формирования описанных в п.1.2) документов

Утилиты CAD-системы состоят из 3х основных расширений стандартного функционала:

    - Геодезическая система координат.

    - Расширения системного меню.

    - Дополнительные панели инструментов

### Геодезическая система координат

Геодезическая система координат (далее “геодезическая СК”) используется для формирования всех объектов, участвующих в работе. Т.е. все объекты используемые для формирования выходных документов должны быть отрисованы в геодезической СК.

### Расширения системного меню

      - Документы

      - Усл.зн. – условные знаки

      - Геодезист

      - Утилиты

### Документы

- Формирование данных для MPlan
- формирует файл формата IDF, применяемый для экспорта данных в MPlan (см.порядок оформления межевого плана).

- Формирование данных для MPlan (старая версия)
- формирует файл формата IDF, применяемый для экспорта данных в MPlan (см.порядок оформления межевого плана).

- Запуск MPlan
- Не имеет функциональной нагрузки.

- Импорт из кад.выписок XML
- Загружает данные из XML кадастровых выписок. Данная функция является устаревшей, вместо неё используется “Конвертер XML” из внешнего модуля MPlan

- Таблица координат объекта
- создает таблицу координат, дирекционных углов и длин линий указанного объекта

- Таблица координат объекта с округлением
- аналогично 5), только координаты поворотных точек округляются до целого значения.

- Абрисы поворотных точек
- данный модуль позволяет создавать чертежи абрисов поворотных точек указанного участка

### Усл.зн.

С помощью данного пункта меню оформляется топографическая карта. 
Внимание! В различных версиях CAD-систем некоторые пункты данного меню могут выполняться некорректно. В частности это касается используемых типов некоторых линий в среде GstarCAD и ZwCAD.

  - Одиночные знаки 
– в выпавшем диалоговом окне выбирается элемент (колодцы, столбы ЛЭП, фермы, фонари, вид растительности и т.д.) и вставляется в карту.

  - Ограждения, ворота 
– рисуются различные виды ограждения и ворот.

  - Посадки, лес 
– нарисованный по запросу контур растительности заполняется хаотически расположенными знаками.

  - Рельеф, контур растит. 
– рисуются различные элементы рельефа (обрывы, откосы и т.д.)

  - Коммуникации 
– рисуются различные элементы коммуникаций с соответствующим оформлением (ЛЭП, газопроводы, водопроводы, теплотрассы и т.д.).

  - Трамвайные и ж/д линии 
– рисуются различные ж/д и трамвайные линии.

  - Дороги 
– рисуются различные виды дорог (авто, грунтовые)

  - Благоустройство 
– рисуются элементы благоустройства (дорожки с бордюрами или без них) с подписями.

  - ЛЭП –

  - Авт. отрисовка опор ЛЭП вдоль полининии 
– проставляет опоры ЛЭП в узлах полилинии. В случае, если программа не захватывает проставленные точки-метки опор, необходимо воспользоваться функцией из п.4.6.

  - Простановка точек под одност. опоры ЛЭП 
– функция проставляет точки вдоль полилинии-маркеры, для функции оформления опор из п. 9.1)

  - Инвентировать направление обхода опоры ЛЭП 
– инвентирует порядок отрисовки опор вдоль полилинии.

  - Нарисовать 1-стоечную опору ЛЭП.

  - Нарисовать 2-стоечную опору ЛЭП.

  - Нарисовать 3-стоечную опору ЛЭП.

  - Копирка 
– позволяет нарисовать новый объект со свойствами существующего(цвет, толщина линии, тип линии).

  - Штрихование откоса 
– заштриховывает откос

### Геодезист

Представляет собой один из основных пунктов меню для создания векторной карты.

  - Теодолитный ход 
– создает схему теодолитного хода, ввод данных с клавиатуры или устройством указания. Предлагается два варианта ввода:

    - по координатам 
– запрашиваются координаты и номера точек хода, соединяются линией и подписываются.

    - по углам и расстояниям 
– запрашивается начальная точка, базовое направление, горизонтальный (левый) угол и расстояние.

  - Отметки высот 
– вносятся отметки высот.

  - Отметки для горизонталей 
– по существующим отметкам высот проводится интерполяция точек горизонталей. Выбирается шаг горизонталей, указывается первая точка интерполяции и ее отметка затем вторая точка и отметка. Между выбранными пикетами программа расставляет точки горизонталей и подписывает высоту. Далее, вручную, точки одной высоты соединяются кривой.

  - Простановка длин 
– подписывает длину в створе

  - Простановка координат 
– подписывает координаты выбранной точки.

  - Простановка площадей 
– указывает площади.

  - Тахеометрия 
– программа обладает множеством вариантов ввода и достаточно доходчивым диалогом. Служит для нанесения пикетажа вручную с журнала съемки или иных источников.

  - Временно по длине 
– отрисовывает отрезок по указанному направлению и расстоянию

  - Простое здание 
– чертит прямоугольное здание по двум точкам одной стены и длине здания, замыкает полилинию, предлагает ввести текст надписи.

  - Сложное здание 
– более развернутый вариант предыдущего пункта (здание может быть непрямоугольным, многоугольным, полилиния может быть не замкнута).

  - Съемка по проезду 
– включает в себя набор программ для нанесения съемки способом перпендикуляров. Первый пункт (полная отрисовка) содержит все, остальные как производные. Запрашивается пара точек проезда, расстояние перпендикуляра, его направление (далее цикл до ввода пустого значения).

  - Пикеты

    - Автоматическая отрисовка их txt-файла 
– выбор и отрисовка точек из текстового (*.txt) файла, созданного программой "Гео–КОД 2000" или "Геодезист".

    - Полуавтоматический внос из txt-файла 
– аналогично предыдущему, но при отрисовке отдельных элементов программа делает запросы на ввод текста, его размещение и т.д.

    - Выборочный внос из txt-файла 
– в выпавшем диалоге предлагает выбрать конкретные элементы съемки (только заборы, только столбы и т.д.)

    - Внеси пикеты 
– запрашивает номер, отметку и координаты отдельных пикетов (ручной ввод)

    - Поиск пикетов по РДП.

  - Экспорт координат в .csv 
– экспортирует координаты в *.csv файл. Формат файла: X;Y

  - Импорт координат из .csv 
– осуществляет импорт координат и номеров точек из *.csv файла. 
Формат файла: Номер точки;X;Y
Внимание! Пункты 13) и 14) работают с csv несколько различного формата, экспорт осуществляется из файла не содержащего номеров точек.

  - Считывание координат из .txt 
– считывает координаты из *.txt файла.

### Утилиты

Представляет функции по регенерации карты

  - Регенерация 
– регенерирует чертеж

  - Текст 
– вводит в чертеж многословный текст с возможностью определения слоя, масштабирования и поворота

  - Модификация карты 
– в выпавшем диалоговом окне выберите необходимые параметры модификации

  - Продолжи линию 
– запрашивается пара точек направления и точка, от которой будет идти линия с заданным расстоянием.

  - Средняя точка 
– ставит точку между двумя указанными.

  - Уменьши точки 
– проводится перерисовка чертежа с уменьшением размера отображения точек (большое количество точек мешает просмотру изображения на дисплее).

  - Стандартные точки 
– проводится перерисовка чертежа с увеличением размера отображения точек (в некоторых случаях точки плохо различимы).

### Внешний модуль MPlan

Внешний модуль MPlan представляет собой независимую графическую среду (далее “графическая среда” или “среда”) для формирования семантической части документов межевого, технического планов, акта обследования, схемы расположения ЗУ и т.д. с возможностью последующей проверки результата и выгрузки в файлы формата XML, удовлетворяющие актуальным схемам Росреестра. Так же данная среда позволяет формировать печатные формы соответствующих документов. 
Внимание! Графическая среда на данный момент имеет весьма ограниченный функционал. Она разрабатывалась с тестовой целью и основное её предназначение – отображение графической информации.

Графическая среда MPlan имеет следующий вид:

  - Область отображения графической информации 
– содержит графическое представление загруженных в среду данных. Имеет функции динамического приближения-отдаления области просмотра, а так же функционал выделения объектов и изменения их геометрических свойств. Подробнее см. п.7)

  - Системное меню графической среды

– содержит все пункты меню среды, часть из которых на данный момент не несёт функциональной нагрузки.

    - Пункты меню ”Файл”:


– создать пустой новый документ, в который далее можно загрузить созданные в CAD-системе IDF или CSV файлы.


– открыть сохранённый ранее проект или созданный в CAD-системе файл IDF (CSV). 
 - В случае, если выбран файл сохранённого ранее проекта, то проект заменит собой текущий (В таком случае предварительно будет появится соответствующее предупреждающее сообщение).
- В случае, если выбран файл IDF или CSV, то данные  файла будут добавлены в текущий проект.


– сохранить проект.


– выйти из среды. При этом среда предложит сохранить несохранённые данные, т.е. программа позволяет избежать случайный выход без сохранения данных.

Остальные пункты данного меню не имеют функциональной нагрузки.

    - Пункты меню ”Правка”:
– не несут функциональной нагрузки.

    - Пункты меню ”Сервис”:


– используется для проверки правильности установки программы MS Word. Среда пытается запустить новый документ MS Word и отправить в него тестовую строку. В случае неудачи появится сообщение об ошибке – тогда следует переустановить приложение MS Word. Если в системе установлено несколько версий MS Word, будет использоваться та, которая используется операционной системой по умолчанию.


 – запускает важный модуль, позволяющий открывать файлы XML  Росреестра (и файлы технического плана), формировать печатные формы. Но самое основное - конвертировать данные в формат DXF для CAD-системы.
Модуль имеет иллюстрированную справку, для подробной информации см.справку модуля.

Остальные пункты данного меню не имеют значимой функциональной нагрузки.

    - Пункты меню ”Справка”
– содержат информацию о списке изменению текущей версии программы, сайте программы, а так же данные об активации и контакты с разработчиком.

  - Главная панель инструментов графической среды

– несёт в себе некоторый функционал, который возможно будет полезен при работе. Каждая кнопка имеет интуитивно-понятную всплывающую подсказку о своём функциоанльном назначении.
Группа кнопок: 

не имеет функциональной нагрузки.

  - Кнопка панели Свойств выделенного объекта

– открывает/закрывает панель свойств(таких как геоданные и свойства отображения) выделенного объекта. В случае если нет выделенных объектов, то данная панель пустая.

  - Панель дерева иерархии объектов графической среды
– отображает загруженные в среду объекты(такие как участки) в виде древовидной структуры. Позволяет создавать/удалять участки, изъятые части участков, части участков. При удалении объекта не происходит удаления контура. Удаляется лишь привязка данного объекта к указанному контуру.

  - Панель документов
– отображает кнопки вызова модулей формирования семантических данных документов. Подробнее – см. п2. (Общий порядок действий при формировании документа межевого (технического) плана)

  - Панель инструментов графической среды
– отображает кнопки отрисовки объектов, а так же управлением параметров динамического просмотра(вида). Функциональное значение для формирования документов имеют только кнопки управлением вида.

### Общий порядок действий при формировании документа межевого (технического) плана.

  - Подготовить графические объекты во внешней CAD-среде. 
(Под CAD-средой подразумевается AutoCAD, GstarCAD или ZwCAD с установленными геодезическими утилитами. Сведения по интеграции геодезических утилит в CAD-систему можно скачать по следующей ссылке: http://mplan64.ru/index.php/zagruzki, файл: Install Geotools CAD.doc)

  - Передать данные из CAD-системы в среду MPlan.

  - Выбрать необходимый тип формируемого документа (Межевой план, Технический план и т.д.)

  - Последовательно заполнить семантические данные документа.

  - Осуществить выгрузку в формат XML (при необходимости, печатную форму выгрузить в формат DOC)

  - Создать архив.

### Подготовка графических объектов во внешней CAD-среде

### Общие правила и требования к графическим объектам

Графические объекты, используемые для формирования межевого (технического) плана должны удовлетворять следующим условиям:

- Каждый объект должен быть отрисован в геодезической системе координат.

- Каждый контур объекта должен быть отрисован  инструментом ”полилиния” и должен быть замкнутым(в том числе и линейные объекты для технического плана. Более подробно см.далее.)

- Объекты не должны содержать двойные точки, в том числе не должно быть дублирования первой и последней точки объекта. 
Список координат выделенного объекта можно посмотреть при помощи кнопки  ”Список” панели инструментов CAD-системы:

На приведённом выше примере видно, что объект представляет собой замкнутую линию, у него визуально нет двойных узлов, в том числе первая и последние точки имеют разные координаты. Такой объект является правильно сформированным.
Так же инструмент ”Список” позволяет определить отрисован ли указанный объект в текущей СК:
Если текущая СК выбрана геодезическая и если выделенный объект не принадлежит текущей СК, то в списке координат будет присутствовать следующая строка:

- Если участок или ОКС имеет изъятые части, они так же рисуются полилинией в том же слое, что и внешняя граница участка(ОКС`а).

- Если участок или ОКС имеет части(далее ”ЧЗУ” или “части”), они рисуются в любом другом слое, т.е. отличном от слоя, в котором располагается граница участка(ОКС`а).

Пример:


На примере выше, внешняя граница и изъятая часть располагаются в слое ”Plot”, ЧЗУ располагается в слое ”UNCLOSED”. Выбор слоёв не принципиален, главное, чтобы границы участка (как внутренние, так и внешние) располагались в одном слое, а границы частей (как внутренние, так и внешние) – в другом.

- Контуры границ участков(ОКС) не должны иметь самопересечений (Кроме отображения линейного сооружения, подробнее см.далее). Тоже самое касается и частей: контуры границ частей не должны иметь самопересечений.

- Контуры границ участков(ОКС) не должны иметь общих точек с изъятыми контурами. Изъятые контуры не должны иметь общие точки друг с другом.

Пример. Неправильно сформированы изъятые части.

В данном случае у участка имеется одна общая изъятая часть. Такой пример является распространённым, т.к. при формировании например выдела, кадастровый инженер не обращает внимание на то, что в результате выдела (или любых других кадастровых работ, затрагивающих сразу несколько участков), несколько изъятых частей фактически объединяются в одну. Если попробовать сформировать межевой план с формой участка, отображённого выше, то в результате получится приостановка с примерно следующим содержанием:

В данном случае корректным будет следующий вариант:

Правильно сформирована изъятая часть:

Неправильно сформированы изъятые части:

- Если участок(ОКС) многоконтурный, то контуры данного объекта не должны иметь общие точки (Кроме случая, если ОКС является линейным объектом).

Резюме по пунктам 6)-8):
В общем случае должно выполняться следующее условие: Если в границе площадного объекта одинаковые координаты встречаются более чем 1 раз, то получаем приостановку с формулировкой о самопересечении. 
Для линейного же объекта, самопересечение контуров – обычное дело. 

Пример:

### Порядок формирования участков и контуров ОКС

1) В случае наличия кадастровых выписок различного формата по участкам, можно предварительно загрузить пространственные данные необходимых объектов из этих выписок в CAD-среду. Для этого используется утилита ”Конвертер XML” – см. п.1.2, раздел “3)”:

2) Следуя п.2.1.1. (Общие требования к графическим объектам) отрисовать необходимые объекты. При этом в случае если объект является ОКС и линейным сооружениям, его всё равно необходимо отрисовать замкнутой полилинией. (Это временное неудобство обусловлено отсутствием в графической среде MPlan отличий между площадными и линейными объектами). Если же объект представляет собой ОКС и является окружностью, то в качестве такого объекта так же должен выступать объект, отрисованный замкнутой полилинией. 

Пример:

Красная линия – действительные контуры ОКС, белая – контур, используемый в формировании IDF (файла экспорта в MPlan). При этом рекомендуется (но вовсе необязательно) в случае, если объект является окружностью, то первую точку полилинии ставить в центр этой окружности.

3) После того, как нужные объекты отрисованы, необходимо эти данные передать в MPlan.

### Передача даных из CAD-системы в среду MPlan

Существует несколько способов (самые распространённые 2.2.1. и 2.2.2)

    - Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ” Формирование данных для MPlan”

    - Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ” Формирование данных для MPlan (старая версия)”

    - Экспорт через формат CSV

    - Экспорт через встроенную функцию MPlan захвата выделенного в CAD-системе объекта.

### Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ”Формирование данных для MPlan”

  - Программа попросит указать имя и путь сохраняемого файла с координатами



Указывается имя файла.

Далее оформление идёт в режиме линейного диалога – программа задаёт вопросы последовательно в командной строке:

“Автоматически найти контуры участка в заданном слое внутри замкнутой

полилинии?<Н>:”

Вводится Н или правая кнопка мыши – ответ по умолчанию. Эта функция используется для оформления многоконтурных участков с большим количеством контуров, например столбов ЛЭП. В этом случае все эти контуры обрисовываются одной замкнутой полилинией, например квадратом и на данный вопрос отвечается Д, затем указывается квадрат, программа автоматически находит все замкнутые контуры внутри него. Для оформления же штучных объектов - ответ Н и указывается контур вручную.

Укажите контур участка:

Указывается внешний контур участка.

Продолжить?<Н>:

В смысле продолжить указывать контуры участка. Если например участок многоконтурный, то ответ – Д, в противном случае - Н.

После этого программа окрасит участок и найденные ею его изъятые части в зеленый цвет.

Есть ЧЗУ?<Н>:

Если нет, то указывается Н. Если же ЧЗУ есть, то ответ - Д, затем указывается любой чзу, в результате программа автоматически найдёт все остальные и окрасит их в синий цвет. 
Внимание! Тут есть особенность: механизм поиска объектов внутри замкнутой области у разных CAD - систем реализован по-разному и не всегда срабатывает. Т.е. он может найти не все ЧЗУ. В частности такое поведение замечено у AutoCAD, GstarCAD захват объектов осуществляет корректно.

Поэтому в главном меню есть функция “Формирование данных для МПЛАН (старая версия)” – там все контуры, включая изъятые и чзу указывается вручную.

Указываем кадастровый номер? (Д,Y - указать в карте, Н,N - ввести) <Н>:

Если КН участка отображается текстом на экране, то Д и указывается на экране, если же нет, то Н и вводится с клавиатуры.

Введите кадастровый номер или обозначение участка:

:ЗУ1

Далее появится диалоговое окно с форматом рамки под выбранный размер А1-А4

После выбора нужные параметров, нажимается ”OK”

В результате программа автоматически разместит рамку и автоматически подберёт оптимальных масштаб.

Масштаб и рамку далее можно сменить  вручную ответив положительно на следующие вопросы

Изменить положение рамки?<Н>:

Изменить формат рамки или масштаб?<Н>:

Затем появится диалоговое окно вставки/редактирования/удаления существующих номеров поворотных точек.

Автоматически проставить по указанному контуру, начиная с..
- проставляет существующие номера по указанному контуру, начиная с заданного. Например начальным указывается 5. Номера по указанному контуру будут проставлены 5,6,7,8,…

Автоматически проставить по указанному контуру, начиная с..
- проставляет существующие номера сквозной нумерацией по всем контурам объекта(объектов), начиная с заданного стартового номера.

Редактировать/добавить/удалить номер указанной точки
- позволяет в режиме привязки по конточке указать поворотную точку объекта и поставить, удалить, отредактировать стоящий там ранее номер. Для удаления номера достаточно поле оставить пустым. В следущем примере будет показан последовательно процесс постановки номера, редактирования и затем удаления:

Если в межевом плане все номера точек новые (рекомендуется), то просто нажимается “ОК”. 

Далее будет вопрос касательно новых номеров поворотных точек.

Начальный номер : н1

Изменить? <Н>:

Если пользователь выбирает Д, то можно указать с какого номера начнётся нумерация.

Например указав 55, получим  н55, н56, н57 … и т.д.

Оформить ещё участок?<Н>:

Д – в случае, если больше оформлять участков для данного документа не требуется, Н – в случае, если в документ необходимо добавить ещё объекты.

Передать данные в Межевой План? <Н>:

При положительном ответе, CAD-система попытается передать сформированный IDF в MPlan. В результате откроется внешний модуль MPlan, в котором будет загружен данный объект.

Внимание! Передача IDF файла из CAD-системы в MPlan может быть неудачной по ряду причин:

    - Версия CAD-утилит достаточно старая.

    - Версия CAD-системы достаточно старая.

    - Нехватка прав пользователя при работе с CAD-системой.

В любом случае MPlan можно запустить отдельно и загрузить в него сформированный ранее IDF файл.

### Формирование файла IDF для экспорта данных при помощи пункта меню ” Формирование данных для MPlan (Старая версия)”

Данная версия отличается от предыдущей тем, что здесь все контуры необходимо указывать самостоятельно. как правило применяется, если по каким-то причинам версия 2.2.1. работает неудовлетворительно.

1.4) После запуска команды «Формирование данных для межевого плана (старая версия)» на экране монитора появится команда «Создайте файл для экспорта данных». Данные для межевого плана формируются в формате IDF (Input Data File).

1.5) Выбрать папку, в которой хотите сохранить файл, задать имя файла и нажать «Сохранить»

1.6) В командной строке указать кадастровый номер земельного участка. Если указывать в карте, то набрать Д(Y), если ввести, то набрать Н(N) и нажать ВВОД

1.7) В командной строке ввести кадастровый номер земельного участка. В примере кадастровым номером указан :ЗУ1, так как участок формируется из государственных (муниципальных) земель

1.8) В командной строке следующий вопрос «Начальный номер: н1. Изменить?» Если изменить, ввести Y(Д), если нет, то N(Н).

1.9) В командной строке следующий вопрос «Участки образуются в результате раздела?» Если межевой план формируется в результате раздела земельного участка, ввести Y(Д), если нет, то N(Н).

1.10) В командной строке следующий вопрос «Участок многоконтурный?» Если формируется многоконтурный земельный участок, ввести Y(Д) если нет, то N(Н).

1.12) В примере формируется участок не многоконтурный, поэтому нажимаем Н. Появится команда «Укажите участок». Нажать «ОК», курсором мыши навести на полилинию, и щелкнуть левой кнопкой мыши.

1.13) В командной строке появятся следующие вопросы «Есть изъятые части в участке?», «Указываем части земельного участка?», «Изменить масштаб или формат рамки?», «Проставляем существующие номера опорных точек?»

1.14) Отвечаем и указываем в той же последовательностью, как и ранее. В результате получаем сформированный межевой план в формате IDF

Далее загрузить IDF в MPlan так же, как в способе выше.

### Экспорт через формат CSV

Применяется достаточно редко, т.к. предыдущие два способа подразумевают вместе с выгрузкой IDF ещё и одновременное формирование чертежа. В этом же способе предполагается просто передача данных в среду MPlan. Чаще всего его используют те пользователи, которые привыкли формировать чертёж вручную – загружая в CAD-систему заранее заготовленную рамку чертежа в виде блока, а номера поворотных точек проставляя функцией  из утилит ”Документы->Таблица координат объекта”

Передача данных этим способом происходит намного быстрее, т.к. от пользователя требуется гораздо меньше действий.

    - Формируется CSV файл указанного контура объекта при помощи функции системного меню CAD-среды ”Геодезист->Экспорт координат в CSV”

При запуске данного модуля, программа спрашивает:

Выбор разделителя для MPlan абсолютно не важен, MPlan при импорте его определит автоматически.

Нажимается ”OK”

Затем от пользователя требуется указать полилинию объекта:

И следом указать имя и путь создаваемого CSV файла:

После этого программа задаст вопрос: ”Продолжить <Н>?”
Если требуется перенести несколько контуров, то выбирается Д, в противном случае Н.

    - Запускается среда MPlan и октрывается созданный ранее CSV

При этом программа покажет диалоговое окно параметров импорта:

При любом типе межевого или технического плана, практическое значение имеют только два типа загрузки объекта: ”Геополигон” и ”Загрузить как контур нового участка”.

2.1.) Загрузить как контур нового участка

В случае, если образуемый участок имеет обозначение :ЗУ1 или требуется оформить технический план (для которого обозначение роли не играет), при этом объект состоит из единственного контура, то выбирается ”Загрузить как контур нового участка”.  И передача данных на этом завершена:

2.2) Геополигон

В случае, если загружаемый объект имеет более сложную структуру, состоящую из нескольких контуров или присутствуют ЧЗУ(ЧЗ), то выбирается тип ”Геополигон”. Тогда все объекты CSV будут загружен как замкнутые полилинии с номерами поворотных точек, но сам участок нужно будет сформировать в среде MPlan:

Для этого в “Панели дерева иерархии объектов графической среды” дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши (далее ЛКМ) по пункту “+ Создать новый участок”

В результате появится диалоговое окно с предложением ввести кадастровый номер (далее КН) или обозначение участка (для любых ОКС указывать :ЗУ1)

После ввода КН или обозначения, нажать “Применить” или просто Enter.

После этого откроется панель “Свойства” c активной кнопкой “Указать контур на чертеже”

Необходимо нажать эту кнопку и затем указать загруженный контур на чертеже.

Если контур указан верно, то на последующий вопрос “Выбрать контур..?” ответить утвердительно. Если же произошла ошибка в выобре контура, ответить отрицательно и указать контур снова.

После положительного ответа на вопрос о выборе контура, в панели “ Панели дерева иерархии объектов графической среды ” в пункте ”Участки” появится только-что созданный участок с пиктограммой зеленого цвета. Пока у участка нет контуров, его пиктограмма серого цвета.

Панель свойств можно свернуть в любой момент – двойным кликом ЛКМ по кнопке панели.

Аналогичным образом при помощи нажатия на соответствующем пункте и последующем указании контура, можно сформировать остальные объекты, такие как изъятые части, контуры многоконтурного участка(ОКС`а) и т.д.

Созданный таким образом участок можно разформировать. 
“Панель дерева иерархии объектов графической среды” имеет всплывающее меню, вызываемой правой кнопкой(далее ПКМ) мыши наведённой на выделенный объект:

Аналогично, при нажатии ПКМ по контуру участка, появится меню по удалению контура:

Функциональную нагрузку имеет только пункт ”Удалить контур :ЗУ1”. При этом произойдёт удаление контура у :ЗУ1, но сам геополигон останется, т.е. геополигон становится опять ”свободным”. Если у :ЗУ1 контуров больше одного, то при удалении указанного контура, остальные останутся, как и сам :ЗУ1. Если же удаляемый контур единственный, то удаление его расформирует :ЗУ1. И получится ситуация как при загрузке CSV типом “Геополигон”:

Таким образом в графической среде MPlan можно формировать структуру участков и ОКС`ов из загруженных полигонов.

### Экспорт через встроенную функцию MPlan захвата выделенного в CAD-системе объекта.

Минусы и плюсы аналогичны предыдущему методу, фактически это ещё более простая передача данных от CAD-системы к MPlan, но кроме всего прочего не всегда применима, т.к. по ряду объективных причин она не работает в операционной системе Windows 10. Так же она не работает в любой операционной системе с GstarCAD 2016 – это объясняется глючностью GstarCAD 2016. Соответствующие отчёты были отправлены разработчикам, но так и остались не реализованными.

    - Запускается среда MPlan.

    - На главной панели инструментов нажимается кнопка:

В результате появится диалоговое окно:

Следуя представленной в диалоговом окне инструкции, выделяется объект в CAD-системе, затем нажимается кнопка ”Импорт” и в случае удачи, программам импортирует (в случае удачи) указанный полигон в качестве геополигона в среду:

### Далее осуществляется формирование участка в среде MPlan так же, как в пункте 
“2.2) Геополигон” метода “2.2.3. Экспорт через формат CSV”.

### Выбор необходимого типа формируемого документа (Межевой план, Технический план и т.д.)

Когда в MPlan загружены объекты, можно переходить непосредственно к формированию семантической части требуемого документа.

В левой панели среды MPlan представлены все актуальные на данный момент типы формируемых документов.

В данном меню выбирается необходимый тип документа.

### Заполнение семантических данных документа

В данном разделе будет рассматриваться общая логика всех модулей по формированию документов и некоторые нюансы тех или иных типов электронных документов.

Если при запуске модуля документа, документ “не видит” загруженный в среду MPlan объект, то это означает, что формат кадастрового номера или обозначения объекта не удовлетворяет требованиям. Например вместо :ЗУ1, объект имеет обозначение ЗУ1 и т.д.

Каждый модуль по формированию документа имеет следующую структуру:

Где:

1 – панель обобщённых пунктов документа, разделённых на страницы, содержимое которых отображается в панели 2.. Каждый документ оформляется последовательно и на каждой странице проходит проверка введённых данных, что уменьшает возможность совершить ошибку со стороны пользователя. В данной панели можно перейти оперативно к любой ранее заполненной странице. Переход к новой странице осуществляется только кнопкой ”Далее” из п.3.

2 – панель с контентом. В данной панели осуществляется пользователем ввод всей информации, необходимой для формирования документа.

3 – панель с кнопками – навигация по страницам ”Назад”, ”Далее”. На последней странице модуля, данная панель содержит кнопки выгрузки документа в XML формат и(или) печатную форму. Так же может содержать дополнительные кнопки управления, в зависимости от документа. При нжатии кнопки ”Назад”, программа переходит к предыдущей странице. При нажатии кнопки “Далее” осуществляется проверка корректности введённых данных на текущей странице и в случае успеха - переход на следующую страницу. В случае если какие-то данные на текущей странице введены некорректно или неполностью, или программа обнаружила ошибку, то будет отображено соответствующее сообщение. При этом переход на новую страницу не будет осуществлён до тех пор, пока введённые данные не будут соответствовать требованиям действующей схемы документа.

Таким образом, процесс формирования любого документа является линейным и последовательным, с пошаговой проверкой вводимых данных, что затрудняет возможность совершить ошибку.

В случае, если программа требует ввода каких либо данных, это означает, что данные поля являются обязательными к заполнению для действующей схемы XML оформляемого документа.

В случае, если отсутствуют какие-то виды данных в справочниках, используемых программой, это говорит только о том, что в действующей схеме XML присутствуют только такие справочники и внести что-то новое не представляется возможным.

Пример контроля вводимых данных:

Графические растровые изображения чертежей в форматах pdf. tiff, jpg сформировать можно при помощи виртуальных принтеров, которые обычно идут в комплекте с CAD-системой, AutoCAD/ZwCAD/GstarCAD.

Пример (на основе AutoCAD2007):


В данной системе присутствует несколько виртуальных принтеров, каждый из которых можно использовать для печати документа(чертежа) в графический файл, а именно:
1) Microsoft Office Document Writer
2) DWG To PDF.pc3
3) PublishToWeb JPG.pc3

После заполнения необходимых полей документа, на последней странице модуля будет страница с параметрами выгрузки документа и кнопкой выгрузки:

В процессе выгрузки программа отобразит все этапы создания XML и (или) текстового файла документа. А так же осуществит проверку результата на валидацию действующей схеме XML.

Если в процессе проверки ошибки не обнаружены, это к сожалению не является гарантом того, что документ будет принят регистрирующим органом по следующим объективным причинам:

  - Человеческий фактор оператора регистрирующего органа.

  - Программа может лишь технически проверить правильность заполнения документа, но она не разбирается в юридических тонкостях и не знает какие именно дополнительные документы необходимо добавлять и в каком виде. И какой тип межевого(технического) плана необходимо подготовить для той или иной ситуации.

  - Программа не контролирует подачу заявления и формат заявления в регистрирующий орган.

  - Действующее законодательство сформировало схему, при которой, в разных регионах различные требования у регистрирующего органа.

  - И т.д.

С другой стороны, если в процессе проверки документа программа найдёт ошибки, это является 100% гарантией получения приостановки по данному документу.

При выгрузке в XML, программа формирует КАТАЛОГ(ДИРЕКТОРИЮ) с уникальным названием, в  которую сохраняет сформированный XML межевого плана, переписывает все указанные  образы документов и открывает созданную директорию в проводнике.

Далее иллюстрированная инструкция, как формировать АРХИВ для передачи в органы кадастрового учета

Внимание! Каждый файл внутри архива должен быть подписан усиленной ЭЦП кадастрового инженера. Иллюстрации ниже предназначены для общего понимания процесса формирования архива, в них ЭЦП отсутствует.

Выделяем все файлы внутри папки:

Правой кнопкой мыши вызываем всплывающее меню и выбираем отправить в “Сжатая папка ZIP” (Используемый архиватор роли не играет, главное, чтобы архив был ZIP, просто в примере показывается использование стандартного архиватора, который всегда есть в Windows)

Результат:

Если открыть данный архив, то внутри будут файлы, а не папка:

Пример не правильно сформированного архива – такой архив АИС ГКН не примет. В отказе будет звучать: Ошибка схемы, не найден корневой элемент. Т.к. распаковав её, она уткнётся в папку, а не в XML:

После выгрузки документа, при выходе из приложения, среда предложит сохранить проект.

### Особенности формирования межевых планов

- Поля  “Кадастровый номер” и “Кадастровый номер квартала” заполняются по установленному шаблону заполнения полей без пробелов. Например, кадастровый номер земельного участка 01:01:0000001:1. При этом части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа и номеру кадастрового района дополняются при необходимости лидирующим нулем до 2-х символов. Часть кадастрового номера, соответствующая номеру квартала дополняется лидирующими нулями до 6 или 7 символов, в зависимости от принятого шаблона в данном кадастровом округе.

- Раздел “Образование участков” заполняется в случаях, если:
- в результате раздела одного исходного (измененного) земельного участка образуются один или одновременно несколько земельных участков;
- в результате перераспределения нескольких исходных земельных участков образуются несколько земельных участков;
- в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности образуются один или одновременно несколько земельных участков;
- одновременно образуются земельный участок (земельные участки) и части земельного участка (земельных участков) либо одновременно с образованием земельных участков уточняются сведения о существующих частях исходных земельных участков;
- в результате преобразования земельного участка (земельных участков) одновременно образуются один или несколько земельных участков и в результате таких кадастровых работ уточнено описание местоположения границ смежных с ними земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении границ.

- Раздел “Уточнение границ” заполняется в случаях, если уточняется местоположение границы исходного (измененного) земельного участка (без одновременного уточнения сведений о частях), или одновременно уточняется местоположение границы земельного участка и уточняются сведения о частях земельного участка либо образуется часть (части) земельного участка.

- Раздел “Сведения об образуемых частях” заполняется в случае, если одновременно образуются несколько частей одного земельного участка (и при этом не осуществлялось уточнение местоположения границы земельного участка или образование земельных участков).

- Раздел “Уточнение границ нескольких смежных земельных участков”  заполняется в случае, если одновременно уточняется местоположение границ нескольких смежных земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ. Внимание! Данный тип МП следует подавать только с заявлением об одновременном уточнением нескольких участков. Если заявление на один участок, то делается МП по уточнению этого участка с одновременным уточнением границы и площади смежного(смежных). Технически этот тип МП ничем не отличается от “Уточнение границ нескольких смежных земельных участков”, однако данную формальность требуется учесть, в противном случае будет 100% приостановка с формулировкой о несоответствии заявления межевому плану или что-то типа  ”при данном типе межевого плана отсутствует обязательная ветка SpecifyParcels”

- Справочник КЛАДР располагается в свободном доступе, его можно взять по следующей ссылке(там располагается база данных ФНС и программа для просмотра):
http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/

### Особенности формирования технических планов, в т.ч. линейных объектов.

- Особенности формирования линейных сооружений и контуров вида ”окружность”:

В закладке ”Используемые системы координат, сведения о контурах, геоданные” присутствует таблица с ”видом” контура, в которой можно выбрать вид контура:

При этом, в случае если выбран контур ”Окружность”, то в таблице геоданных требуется указать центральную точку (которая по умолчанию первая точка полилинии – именно поэтому рекомендуется полилинию начинать рисовать с центра окружности в этом случае) и радиус:

### Особенности формирования технических планов версии 06.

Модуль формирования технических планов версии 06 сделан на базе модуля версии 03 с рядом дополнений:

- Окно модуля масштабируемое и запоминает свои размеры.

- Ряд диалоговых окон заменены на новые (из модуля КартаПлан (MapPlan)), то есть содержат архивы ранее введённых данных.

- Доработана логика, сохранённые проекты открываются на той же закладке, на которой были сохранены.

- Проекты необходимо сохранять в модуле Технического плана. При выходе программа предлагает сохранить проект. Открывается ранее сохранённый проект так же – в модуле технического плана.

### Особенности схемы 06 и реализация их в модуле Технического плана

- Небольшие изменения в полях объектов Кадастровый инженер и Клиент, в частности СРО, СНИЛС и т.д. Программа проверяет введённые данные

- Для пунктов ОМС появились поля о сохранности знаков.

- В адресных ориентирах изменился справочник регионов РФ

- Появилось структурная единица “машино-место”. Технически этот объект похож на помещение.
Формирование и первых и вторых осуществляется одинаковым образом:

Для помещений и машино-мест были добавлены внутренние вкладки (см.выше). Программа проверяет достаточность введённых данных и при необходимости направляет пользователя на ту или иную вкладку.

- Для машино-мест и помещений действует следующее представление данных (в соответствии со схемой 06): если указан кадастровый номер целевого объекта, то заполнять характеристики, адрес и прочее – не требуется. Программа автоматически следит за этим.

- Части ОН могут быть 2х видов: представленные в координатах (загруженные например через IDF) и части, которые не могут быть представлены в координатах. Последние необходимо сформировать в модуле тех-план по аналогии как формируются помещения и машино-места:

Такие части требуют заполнения вкладки “Расположение частей, не имеющих координат”

- Система координат объекта дополнилась полем “Код системы координат”, представляющим собой код субъекта и номер зоны, разделенные точкой. Максимальная размерность поля 4 символа, первые два – цифра, третье – точка, четвёртое – цифра.
Пример: МСК-64, зона 2 имеет код: “64.2”. Поле является обязательным к заполнению.

- При уточнении ОН появилась возможность осуществлять выгрузку семантики объекта без выгрузки координат. То есть если при уточнении ОН не требуется уточнять его пространственное расположение, то возможно воспользоваться этой опцией. Опция располагается в таблице систем координат (см. рис. выше) и доступна только если тип технического плана – уточнение ОН.

- В версии схемы 06 объекты недвижимости могут быть многоконтурными. И как следствие - тут возможны манипуляции с контурами “образование, уточнение, удаление”:

- В приложениях добавились новые типы файлов. Вот что пишется на этот счёт в описании схемы:

“ В Пакет должен всегда входить XML-файл, содержащий семантические сведения Документа (XML-файл Документа), а также один или несколько файлов с расширением PDF, JPG, XML, ZIP, DXF, RVT, PLN, SKP (графические разделы, документы Приложения). Документы Приложения, подготовленные на бумажном носителе, оформляются в форме электронных образов бумажных документов в виде файлов в формате PDF. Документы Приложения, подготовленные в форме электронного документа, оформляются в виде файлов в формате XML или ZIP. В формате JPEG (файл с расширением jpg) оформляются Планы. Документы Приложения, подготовленные в форме электронного документа, содержащие  3D-модель объекта недвижимости, оформляются в виде файлов в формате DXF, RVT, PLN или SKP.”

Обращаю внимание – в приложениях формата JPG нет, в формате JPG предоставляются только “Чертеж контура объекта (части объекта)” и поэтажные планы. Сделано это видимо для того, что формат JPG не многостраничный, чтобы КИ не подгружал один большой многостраничный PDF чертеж в качестве чертежа поэтажных планов объекта.

Я сомневаюсь, что на КИ возложат “миссию” рисовать ещё и 3х мерные модели, полагаю данную документацию предлагается брать у архитекторов – инженеров или из архивных данных по ОН. И лишь при наличии - добавлять в приложение к тех. плану. Так же в данном разделе предусмотрена загрузка файлов формата PDF и ZIP-архивов

Общее описание форматов файлов 3D:

- DXF – открытый формат данных, используемый различными CAD-системами.

- RVT - Revit Project File, разработчик Autodesk. Используется в Autodesk Revit Architecture (программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий. Предназначен для архитекторов, проектировщиков несущих конструкций и инженерных систем.)

- PLN - основной формат ArchiCAD`a, в котором хранится базовая геометрия элементов здания.

- SKP – формат файла ПО SketchUp (программа для моделирования относительно простых трёхмерных объектов — строений, мебели, интерьера)